## Slide 1
AGOSTO 2023
Paulo GHINATO, Ph.D.
Lean SENSEI – Lean Way Consulting
Senior CONSULTANT – Hirayama Consulting
HEIJUNKA (Nivelamento da Produção)
- Da Teoria à Prática -

## Slide 2
O Palestrante – GHINATO
FUNDADOR & SENSEI da LEAN WAY Consulting.
SENIOR Consultant da Hirayama Consulting – Japão.
Ph.D. em Engenharia de Sistemas de Manufatura pela Kobe University, Japão.
Mestre em Engenharia de Produção pela UFRGS.
Especialista/MBA em Planejamento Econômico pela UCS.
Engenheiro Metalúrgico pela UFRGS.
GHINATO soma mais de 35 anos de experiência profissional como engenheiro, especialista, executivo, consultor, mentor, palestrante e professor.
Publicou livro e dezenas de artigos sobre Engenharia Industrial & Produção, Gestão de Operações, Gestão da Qualidade & Produtividade, Competitividade e LEAN System.
Professor Convidado de diversos Programas de Pós-Graduação em Engenharia de Produção & Industrial em Universidades do Brasil e Exterior.
GHINATO iniciou sua Jornada LEAN há 30 anos, quatro dos quais passados no Japão, para onde retorna anualmente, conduzindo as Missões Técnicas ao Japão. Sua experiência com Lean System inclui mais de 15.000 horas de atividades kaizen em diversas plantas industriais e operações de serviços no Brasil e no exterior.
GHINATO também é Palestrante reconhecido nos temas Estratégia & Competitividade, Gestão de Operações e Lean System, entre outros, com frequentes participações em Fóruns e Congressos de Competitividade, Engenharia de Produção & Gestão de Operações LEAN.

## Slide 3
Em 20 Anos: +300 Projetos; +100 Clientes; +40 Setores; 14 Países
Lean Way Consulting – Nossos Clientes

## Slide 4
Gestão de Operações LEAN: COMPETITIVIDADE & Além…
Competitividade
Lucratividade
Crescimento/Longevidade
Preço competitivo
através da Redução de CUSTO
via Eliminação das Perdas
Agilidade na Entrega
como “fator ganhador”
Qualidade
como “fator qualificador”
Flexibilidade
para atender um
mercado instável
Modelo de Negócio e Métodos de Gestão
Melhoria + Inovação
KAIKAKU
KAIZEN
Fatores
Competitivos

## Slide 5
Nossa Referência: Lean
Lean Thinking: conjunto de modelos mentais, atitudes e posturas que determinam a forma como uma organização lean pensa, faz negócio e relaciona-se com os stakeholders (Mentalidade Lean/Enxuta).
Lean Enterprise: aplicação dos conceitos, práticas e ferramentas lean para além das “fronteiras da manufatura”, integrando todas as funções do negócio.
Lean System é a expressão geral comumente utilizada para definir o conjunto de conceitos, práticas e ferramentas para otimização da “Gestão de Operações”, originadas nas fábricas da Toyota.
Lean System aplica-se à:
Fábrica: Lean Manufacturing (Toyota Production System)
Logística: Lean Logistics
Administração: Lean Office
Gestão de Custos: Lean Accounting (Target Costing)
Recursos Humanos: Lean People Development (Hitozukuri) & Leadership
Desenvolvimento de Produto: Lean Product Development

## Slide 6
A “Amplitude” do LEAN
Lean Thinking (The Toyota Way)
Lean Enterprise
Lean System
Lean Manufacturing (Toyota Production System)
Lean Office
Lean Service
Lean Healthcare
Lean Construction
Lean Logistics
Lean Development
Lean Startup
Lean Software Development
Derivações/Adaptações
LEAN: Filosofia de negócio que visa otimizar a organização para atender da melhor maneira as necessidades do cliente

## Slide 7
Heijunka
CLIENTE
Menor
Lead Time
Custo
Mais Baixo
Mais Alta
Qualidade
Segurança
Moral
Kaizen
TRF
E S T A B I L I D A D E
Manutenção Produtiva Total – 5S – Agente de Fluxo – Trabalho Padronizado
Mieruka
Just-In-Time
Takt Time
Produção Puxada
Jidōka
Separação Homem-Máquina
Poka-Yoke
Inspeção na Fonte
Andon
Ação Imediata
Garantia da INTEGRIDADE do ENTE que FLUI
Gestão do FLUXO do ENTE
Garantia da ESTABILIDADE dos Recursos
Fluxo
Contínuo
Ikko Nagashi
Contructos que Integram o Toyota Seisan Hōshiki (TPS - トヨタ生産方式)
Ghinato, 2000

## Slide 8
SUPERPRODUÇÃO
TRANSPORTE
DEFEITO
PROCESSAMENTO EM SI
ESPERA
MOVIMENTAÇÃO
ESTOQUE
As 7 Perdas (MUDA) de OHNO + Perda por Criatividade de LIKER
CRIATIVIDADE

## Slide 9
Superprodução
É a mais danosa, pois tem a propriedade de gerar e ocultar outras perdas.
Produção de bens ou serviços além do necessário ou antes do necessário.
Notes: 26

## Slide 10
Deslocamento de materiais (“ente que flui”) realizado manualmente... ou através de qualquer outro “meio de transporte”
Transporte
Notes: 27

## Slide 11
Processamento em si
Consumo de material
ou de tempo das pessoas/equipamentos causadas por processos inadequados.
Notes: 28

## Slide 12
Movimentação
Deslocamentos desnecessários
relacionados às PESSOAS.
Notes: 29

## Slide 13
Excesso de materiais (“ente que flui”) em qualquer etapa do processo.
Estoque

## Slide 14
Materiais/produtos (“ente que flui”) danificados ou com
características fora das especificações.
Defeito
Notes: 36

## Slide 15
Tipos de Perda por Espera:
Relacionadas aos materiais (ao “ente que flui”)
Relacionadas aos recursos (operadores e máquinas)
Espera
  Perda por Espera no Processo
  Perda por Espera do Lote
  Perda por Espera do Operador
  Perda por Espera da Máquina

## Slide 16
Perda por
Espera no Processo
Material (“ente que flui”) aguardando para ser processado
Notes: 32

## Slide 17
Material (“ente que flui”) aguardando formação do lote.
Perda por
Espera no Lote

## Slide 18
Pessoas paradas, aguardando disponibilização de qualquer recurso de produção (material, máquina, instrução, etc.).
Perda por
Espera do Operador

## Slide 19
Equipamentos parados por falta de material, operador, programação ou assistência para setup ou manutenção.
Perda por
Espera da Máquina
Notes: 35

## Slide 20
Lutando Contra o Que NÃO AGREGA VALOR...
MUDA (無駄)
Perda
MOTTAINAI (もったいない)
Desperdício
Ar Condicional ligado na sala vazia...
Iluminação ligada na sala vazia...
Espaço mal utilizado
Verso da folha
Envelope de correspondência
Água escorrendo/pingando da torneira
...
Superprodução
Transporte
Processamento em Si
Movimentação
Estoque
Defeito
Espera
Manifestam-se no “fluxo de valor”
Manifestam-se na “circunvizinhança”... consumindo recursos e gerando custo...

## Slide 21
Just-In-Time
Heijunka
CLIENTE
Menor
Lead Time
Custo
Mais Baixo
Mais Alta
Qualidade
Segurança
Moral
Kaizen
TRF
E S T A B I L I D A D E
Manutenção Produtiva Total – 5S – Agente de Fluxo – Trabalho Padronizado
Mieruka
Just-In-Time
Fluxo
Contínuo
Ikko Nagashi
Takt Time
Produção Puxada
Jidōka
Separação Homem-Máquina
Poka-Yoke
Inspeção na Fonte
Andon
Ação Imediata

## Slide 22
JIT: Cada processo é suprido com os itens certos, no momento certo, na quantidade certa e no local certo.
Just-In-Time
Just-In-Time
Fluxo
Contínuo
Ikko Nagashi
Takt Time
Produção Puxada

## Slide 23
Fluxo Contínuo Unitário (Ikko Nagashi)
Just-In-Time
Fluxo
Contínuo
Ikko Nagashi
Takt Time
Produção Puxada
Fluxo Unitário (One-Piece-Flow; Ikko Nagashi) do ente que flui, onde, no limite, não há estoques entre as Etapas. Apenas uma única unidade em cada processo.
O Fluxo Contínuo é obtido quando as “estagnações” no fluxo são eliminadas.

## Slide 24
Ritmo de produção necessário para atender a uma determinada demanda
O takt time condiciona o ritmo de produção ao ritmo das vendas. Todos os recursos produtivos devem ser dimensionados para atender este ritmo
Demanda do Cliente = 800 unidades/turno
Tempo Total Disponível por turno = 8 h = 28.800”
Takt Time = Tempo Total Disponível no Período
Demanda do Cliente no Período
Takt Time = 28.800” = 36”/unidade
800 unid.
Takt Time
Just-In-Time
Fluxo
Contínuo
Ikko Nagashi
Takt Time
Produção Puxada

## Slide 25
Produção Puxada (Pull System)
Just-In-Time
Fluxo
Contínuo
Ikko Nagashi
Takt Time
Produção Puxada
Lógica de “Gestão do Fluxo” na qual cada “elo da cadeia” (processo) produz somente a partir da demanda (o que, quanto e quando) de seu processo cliente ou do cliente final
Esta solicitação se dá através do consumo de um estoque controlado de peças, chamado supermercado, localizado entre os processos
Notes: Conforme falamos anteriormente, o just-in-time é consolidado através da produção puxada e do fluxo contínuo. Vamos então, entender cada um desses conceitos.

## Slide 26
Atividades que agregam valor (AV)
Atividades que não agregam valor (NAV)
Pesar
Preparar
Misturar
Transporte
Valor Agregado < 1%
Pedido
Caixa
Lead Time
Estoque
Separar
Espera
Estoque
Estoque
Transporte
Estoque
Transporte
Envasar
Estoque
Transporte
Embalar
Estoque
Transporte
Estoque
Transporte
Espera
Espera
“Tudo o que estamos fazendo é olhar a linha do tempo, tratando de reduzi-la através da eliminação das perdas.”
Taiichi Ohno
A Importância da Gestão dos Fluxos

## Slide 27
O “Status”
da Gestão do FLUXO
na Manufatura
Alguns Casos Reais
(uma pequena amostro de mais de 1000 VSM’s...)

## Slide 28
VSM – Embalagens Especiais
Lead Time Total: 18,8 dias
Lead Time Manufatura: 7,2 dias
IVA: 0,4% (0,5h)

## Slide 29
Lead Time Total: 30,5 dias
Lead Time Manufatura: 14,1 dias
IVA: 0,5% (0,7h)
VSM – Calçados

## Slide 30
Lead Time Total: 26,4 dias
Lead Time Manufatura: 5,0 dias
IVA: 2,0% (1,6h)
VSM – Confecção

## Slide 31
Lead Time Total: 33,6 dias
Lead Time Manufatura: 4,4 dias
IVA: 2,9% (3,1h)
VSM – Etiquetas de Identificação

## Slide 32
Lead Time Total: 80,7 dias
Lead Time Manufatura: 24,4 dias
IVA: 3,0% (16,4h)
VSM – Perfis Estruturais em Aço

## Slide 33
Lead Time Total: 49,0 dias
Lead Time Manufatura: 21,3 dias
IVA: 3,0% (1,4d)
VSM – Bobinas de Ligas Binárias de Latão

## Slide 34
Lead Time Total: 40,6 dias
Lead Time Manufatura: 39,0 dias
IVA: 4,6% (1,8d)
VSM – Componentes de Suspensão

## Slide 35
Lead Time Total: -
Lead Time Manufatura: 7,6 dias
IVA: 2,8% (5,0h)
VSM – Forjados Chatos em Aço Especial

## Slide 36
Lead Time Total: 12,4 dias
Lead Time Manufatura: 1,0 dia
IVA: 5,9% (0,9h)
VSM – Avicultura de Postura

## Slide 37
O “Status” da Gestão de Fluxo
- Office & Serviços -
Alguns Casos Reais

## Slide 38
Mapa de Raias: Atendimento ao Pedido
Lead Time Total: 28,0 dias
IVA:0,4% (2,4h)

## Slide 39
Mapa de Raias: Lançamento de Novos Produtos
Lead Time Total: 10,5 meses
IVA:2,2% (5,2d)

## Slide 40
Lead Time Abertura Conta: 6,3 dias
IVA: 0,8% (25’)
Mapa de Raias: Cadastro de Novo Cliente

## Slide 41
“Gestão de Operações” (Operations Management) diz respeito às atividades que permitem uma organização transformar um conjunto de entradas (inputs) (materiais, energia, requisitos dos clientes, informações, habilidades, financeiras, etc.) em saídas (outputs) para o cliente final
Gestão de Operações (Operations Management)
É comum, muito embora impróprio, fazer referência a “fluxo dos processos”. Processos são estágios de transformação que atuam sobre o ente que flui e não são o fluxo em si
No contexto da “Gestão de Operações”, uma operação (industrial ou de serviços) pode ser definida como um conjunto de processos (com variados graus de agregação de valor) pelos quais perpassam fluxos de materiais, informações e, até mesmo, clientes
Ghinato, 2016

## Slide 42
• Processo: etapa na qual, no curso do tempo, um evento (ou conjunto de eventos) manifesta-se, transformando o ente que flui de entrada(s) em saída(s), agregando valor na produção de um bem/produto ou serviço ao cliente final.
• Fluxo: movimento contínuo de uma massa/ente (material, informação, cliente) que passa através de uma área por onde escoa (processos e suas interfaces), por unidade de tempo.
Processos são estágios de transformação que atuam sobre o ente que flui.
Não são o fluxo em si.
Processo & Fluxo

## Slide 43
As 7 Perdas STPMEDE (OHNO) + Perda por Criatividade (LIKER)
Perda | Fluxo | Processo
Superprodução | X | 
Transporte | X | 
Processamento | X | 
Estoque | X | 
Defeito | X | 
Espera | X | X
Movimentação |  | X
Criatividade |  | X
material
informação
cliente
operador
máquina
operador

## Slide 44
RITMO:
Os 3 R’s da Gestão de Fluxo
ROTAS Inequívocas:
ROTINAS de Movimentação:

## Slide 45
É o pulso da operação e garantia de conexão entre os processos a partir da lógica cliente-fornecedor.
O fluxo avança de fornecedor para cliente a partir do ritmo de consumo (Takt Time) deste último.
O processo fornecedor e todos os recursos de apoio estarão focados em assegurar a existência de contínuo fluxo de abastecimento para o processo cliente.
Ritmo – Definição

## Slide 46
Ritmo – Takt Time
Takt Time = Tempo Total Disponível no Período
Demanda do Cliente no Período
Tempo Total Disponível = 2 turnos/dia x 8 horas/turno
= 16 horas/dia = 16 x 3.600”
= 57.600”/dia
Demanda do Cliente = 1000 unidades/dia
Takt Time = 57.600” = 57,6”/unidade 1000 un

## Slide 47
Rotas Inequívocas – Definição
Caminhos ou percursos estabelecidos, conhecidos, facilmente identificáveis, padronizados e respeitados, ao longo dos quais “devem fluir” materiais (frequentemente agrupados em famílias), informações ou clientes.
Otimização dos fluxos significa reduzir distâncias, cruzamentos, contrafluxos e redimensionar corredores, por exemplo. Gestão “à vista” (Me De Miru!); sem dúvida quanto à eventuais desvios…
Gestão “à vista” (Me De Miru!); sem dúvida quanto à eventuais desvios…

## Slide 48
As Rotinas de Movimentação padronizadas são executadas por agentes de fluxo:
Operador Logístico, Movimentador
Abastecedor, Alimentador, Mizusumashi
Operador de Empilhadeira/Ponte Rolante
AGV (Automated Guided Vehicle)
Facilitador de Fluxo
Host
Distribuidor
Algoritmo Computacional
INFORMAÇÃO
MATERIAL
CLIENTE
Orientar o Deslocamento de:
Rotinas – Definição
Rotinas são as sequências de atividades de manipulação do ente (material, informação, cliente) em fluxo, padronizadas e executadas ciclicamente por um “agente de fluxo”, de forma a garantir o fluxo pelas “rotas”, no “ritmo” definido/necessário.

## Slide 49
Lógicas de Gestão de FLUXO
Produção Empurrada
Puxada Tipo A – MTS
Configure-to-Order
Assemble-to-Order
Build-to-Order
Engineer-to-Order
Puxada Tipo B – MTO
Puxada Tipo C – MTS

## Slide 50
TTC  LTPP + LTM + LTD
Onde:
TTC = Tempo de Tolerância do Cliente
LTPP = Lead Time de Processamento do Pedido
LTM = Lead Time de Manufatura
LTD = Lead Time de Distribuição
LTAP
Lead Time de Atendimento ao Pedido
O Que Determina o Modelo de Gestão de Fluxo a Utilizar?

## Slide 51
MURI (無理)
Sobrecarga, Irracionalidade ou Absurdo
MURA (斑)
Desigualdade, Inconsistência
MUDA (無駄)
Perda, atividade que não agrega valor ou é improdutiva

## Slide 52
Heijunka é a criação de uma programação nivelada através do sequenciamento de pedidos em um padrão repetitivo e do nivelamento das variações diárias de todos os pedidos para corresponder à demanda no longo prazo. Em outras palavras, Heijunka significa o nivelamento da produção em volume e em variedade (mix) de produtos.
GHINATO, 2000
HEIJUNKA (平準化 – NIVELAMENTO)

## Slide 53
  É um dispositivo físico onde:
  Coluna: Tempo (dia)
  Linha: Item/Produto
  Constitui-se em mecanismo de Gestão à Vista que permite visualizar a programação da produção (item, quantidade, sequência), acomodando os kanbans de cada item, puxado pela demanda do cliente
  Utilizado pela logística para programar entrega e enviar sinal para reposição à fábrica. Os pedidos são convertidos em cartões kanban e alocados no heijunka box
O Heijunka na Prática: Heijunka Box

## Slide 54
HEIJUNKA (平準化 – NIVELAMENTO)
Montagem
Expedição
CLIENTE
FORNECEDOR
HEIJUNKA é o mecanismo que permite acomodar a programação da produção PUXADA de diversos itens/produtos (MIX), em suas diferentes quantidades (VOLUME), em um CICLO que se repete (A CADA DIA, por exemplo).
Sequenciador
de Linhas
Heijunka Box
Caixa
Logística
PEDIDOS
MTS
PEDIDOS
MTO
MTS
MTO
MTS
MTO

## Slide 55
PUXADA DESNIVELADA
DESBALANCEAMENTO entre os Processos
A
A
A
A
C
C
B
B
A
A
A
Sobrecarga!!!
Ociosidade!!!
Fluxo de Produção: Desnivelado x Nivelado
A
A
A
A
Ociosidade!!!

## Slide 56
A
A
B
B
C
C
O Nivelamento e a Produção em Pequenos Lotes só é viável com
a Redução dos Tempos de SETUP (SMED/TRF!!!)
PUXADA NIVELADA
Carga de Trabalho Distribuída EQUILIBRADAMENTE entre os Processos
A
C
B
A
B
C
A
B
Fluxo de Produção: Desnivelado x Nivelado

## Slide 57
Fluxo de Produção: Desnivelado x Nivelado
A Toyota entendeu que pode criar uma operação mais LEAN através do nivelamento da programação da produção e nem sempre produzindo na sequência de entrada dos pedidos dos clientes.
A partir desta abordagem, é possível reduzir o Lead Time de Manufatura, reduzir estoques e oferecer menores Lead Times de Atendimento aos pedidos de todos os clientes, resultando em muito maior satisfação de todos os clientes.

## Slide 58
O Raciocínio por trás do HEIJUNKA
Programação Nivelada
Produção ao Ritmo do Takt Time
Trabalho Padronizado & Linha Balanceada
Puxada Nivelada dos Supermercados
Puxada Nivelada dos Fornecedores
Estoques & Custos Mínimos
Máxima Qualidde

## Slide 59
O HEIJUNKA é um mecanismo de “COMPATIBILIZAÇÃO” de OBJETIVOS.
O HEIJUNKA estabelece trade-offs em busca da “Soluções de Compromisso”.
Atender FLUTUAÇÕES (picos & vales) de VOLUME da DEMANDA PUXADA com Máximo RENDIMENTO (eficiência & produtividade) do SISTEMA de PRODUÇÃO.
Atender a DEMANDA de TODO o MIX (VARIEDADES; SKU’s) de PRODUTOS, de TODOS os CLIENTES.
Promover a Gestão Combinada dos FLUXOS PUXADOS MTS (Pronta-Entrega) & MTO (Contra-Pedido).
PORQUÊ O HEIJUNKA É ESSENCIAL?

## Slide 60
Flexibilizar a produção para fabricar o que o cliente deseja, quando ele deseja (JIT!!!)
Balancear a carga de trabalho alocada aos recursos (mão de obra, máquinas)
Uniformizar a demanda para os processos e para os fornecedores
Reduzir estoques, lead time de manufatura e o risco de superprodução
OBJETIVOS do HEIJUNKA

## Slide 61
Pilotando o HEIJUNKA

## Slide 62
O Heijunka na Prática

## Slide 63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | 
 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
 |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 
 |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 
 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 
Modelo Demanda Realizado Diferença
A: 240 96 - 144
B: 120 96 - 24
C: 60 96 + 36
D: 30 96 + 66
E: 30 96 + 66
Sequenciando a Produção para Nivelar MIX
Sequência: ABCDE... (5’) x 96
Tempo
Modelo
A
D
C
B
E

## Slide 64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | 
 | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 
 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X
Modelo Demanda Realizado Diferença
A: 240 240 0
B: 120 120 0
C: 60 60 0
D: 30 30 0
E: 30 30 0
Sequenciando a Produção para Nivelar MIX
Sequência: ABACABADABACABAE... (16’) x 30
Tempo
Modelo
A
D
C
B
E

## Slide 65
Linhas
Exclusivas
Modelo A _____________________________________________________
Modelo B _____________________________________________________
Modelo C _____________________________________________________
Modelo D _____________________________________________________
Modelo E _____________________________________________________
Linha Mista _____________________________________________________
A
T.T.D = 16’
T.T.E = 16’
T.T.MISTA = 1’
Sequenciamento para nivelar o mix de produção
T.T.C = 8’
T.T.B = 4’
T.T.A = 2’
B
A
C
A
B
A
D
A
B
A
C
A
B
A
E
Sequenciando a Produção para Nivelar MIX

## Slide 66
O Heijunka na Prática

## Slide 67
Calcule o Takt Time da Linha Mista.
Calcule o Takt Time Individual para cada modelo.
Construa a Matriz com linha de tempo com "slots" no eixo X e os modelos no eixo Y.
Inicie alocação dos modelos a produzir com o modelo de menor Takt Time.
Aloque, sempre no 1º slot vago, os demais modelos a produzir, seguindo ordem crescente do Takt Time.
Verifique se todos os slots estão preenchidos (todos os modelos alocados).
Analise o sequenciamento da Linha Mista e procure identificar um "padrão repetitivo de alocação".
HEIJUNKA: O Algoritmo de 7 Passos

## Slide 68
Calcule o Takt Time da Linha Mista, dividindo o tempo disponível pelo somatório da demanda dos modelos a montar na linha.
Calcule o Takt Time Individual (hipotético; só para efeito de sequenciamento), para cada modelo (assumindo que eles fossem montados em linhas separadas).
Construa a Matriz com linha de tempo com "slots" (intervalo de tempo) correspondentes ao Takt Time da Linha no eixo X e os modelos no eixo Y (não é necessário representar o turno todo; apenas 40~60 slots (é um pequeno mix...)).
Inicie alocação dos modelos a produzir com o modelo de menor Takt Time (veja linha do modelo A: AxAxAxAxA...).
Aloque os demais modelos a produzir, seguindo ordem crescente do Takt Time (neste caso: o próximo é o B, depois C, por último D ou E). Aloque o modelo no primeiro slot vago.
Verifique se todos os slots estão preenchidos (todos os modelos alocados) e transfira para a linha "Linha Mista”.
Analise o sequenciamento da Linha Mista e procure identificar um "padrão repetitivo de alocação"; Neste caso, o sequenciamento tem 16 slots (16’) de comprimento, que será repetido 30 vezes ao longo do turno de produção de 8 horas.
HEIJUNKA: O Algoritmo de 7 Passos COMENTADO

## Slide 69
Nivelamento aplica-se a qual sequência de programação? Linha/Célula de Fabricação ou Montagem de uma Família de itens/produtos/sku’s versus “Arranjo Funcional/Por Processo
Como considerar Tempos de Ciclo diferentes para cada item/sku versus Takt Time?
Como considerar Tempos de Setup significativamente diferentes em função da sequência “quem entra/quem sai”?
HEIJUNKA: Variações do Algoritmo de 7 Passos

## Slide 70
Verde
Azul
Vermelha
Chassis
Carroceria
Rodas
Grade
Sto Antônio
Branco
Preto
Preto
Branco
Amarela
Amarelas
Verdes
Azuis
Vermelhas
Branca
Preta
Preta
Branca
Preto
Branco
Componente
Modelo
Amarelo
Verde
Azul
Vermelho
Branco
Preto
Visão Geral do Produto

## Slide 71
Carroceria
Rodas
Chassis
Grade
Santo Antônio
Visão Geral do Processo de Montagem

## Slide 72
Fornecedores
Alimentador 3
Líder
Estação 3 Montagem e Despacho de Pedidos
Estação 2 Montagem Carroceria, Santo Antônio e Grade
Alimentador 2
Alimentador 2
Estação 1 Montagem Chassis e Rodas
Alimentador 1
Visão Geral da Fábrica

## Slide 73
Demanda do cliente = 21 caminhonetes/turno
Mix histórico de vendas:
  40% Amarelo
  33% Verde
  17% Azul
  10% Vermelho
Tempo disponível: 147” = 2’ 27”
Parâmetros da Operação

## Slide 74
Linha de Tempo (segundos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MODELO | DEMANDA | T.T. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
 |  |  | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 ~147
AM | 8 | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VD | 7 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AZ | 4 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VM | 2 | 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LINHA | 21 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sequenciar para Nivelar MIX

## Slide 75
Linha de Tempo (segundos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MODELO | DEMANDA | T.T. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
 |  |  | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 ~147
AM | 8 | 18,4 | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 
VD | 7 | 21,0 |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | 
AZ | 4 | 36,8 |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | 
VM | 2 | 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X
LINHA | 21 | 7,0 | AM | VD | AM | VD | AM | AZ | VD | AM | AZ | VD | AM | VD | AM | VM | VD | AM | AZ | AM | VD | AZ | VM
Sequenciamento Alternativa 2 |  |  | AM | VD | AM | VD | AM | AZ | AM | VD | AM | VD | AM | VM | AZ | AM | VD | AM | VD | AZ | VM | VD | AZ
Sequenciamento Alternativa 3 |  |  | AM | VD | AM | VD | AZ | AM | VD | AM | VD | VM | AZ | AM | VD | AM | VD | AM | AZ | AM | VD | VM | AZ
Tempo de Setup |  |  |  | 
Modelo | AM | VD | AZ | VM
AM | 0 | 1 | 1 | 3
VD | 1 | 0 | 1 | 5
AZ | 2 | 5 | 0 | 5
VM | 1 | 3 | 1 | 0
Sequenciar para Nivelar MIX

## Slide 76
HEIJUNKA é o mecanismo que permite acomodar a programação da produção PUXADA de diversos itens (MIX), em suas diferentes quantidades (VOLUME) em um ciclo que se repete (A CADA DIA, por exemplo).
Os REQUISITOS:
  Processos “FLEXÍVEIS” (baixos tempos de setup), nos quais se possa programar a fabricação de pequenos lotes
  Gestão de Fluxo a partir dos 3R’s: RITMO, ROTAS Inequívocas &, sobretudo, ROTINAS de movimentação de materiais (Mizusumashi)
  Programação PUXADA MTS e/ou MTO
Para Concluir

## Slide 77
www.leanway.com.br
ghinato@leanway.com.br
+55 11 96455 0773
www.linkedin.com/in/ghinato
https://www.facebook.com/paulo.ghinato
Paulo GHINATO
@ghinatopaulo
+55 11 96455 0773
CONTATO